## Slide 1: Sistema de Irrigação Automatizado com Arduino
Guia de Instalação e Uso

## Slide 2: Introdução
O objetivo deste projeto é automatizar a irrigação de jardins utilizando tecnologias de Cloud, IoT e Indústria 4.0.
Este guia fornecerá instruções passo a passo sobre como instalar e utilizar o sistema de irrigação automatizado.

## Slide 3: Componentes Necessários
Arduino Uno
Sensor de Umidade do Solo
Relé
Válvula Solenoide
Bomba de Água (opcional)
Jumpers e Protoboard
Fonte de Alimentação
Software IDE Arduino

## Slide 4: Montagem do Circuito
Conecte o sensor de umidade do solo ao Arduino:
- VCC ao 5V do Arduino
- GND ao GND do Arduino
- Data ao pino A0 do Arduino
Conecte o relé ao Arduino:
- VCC ao 5V do Arduino
- GND ao GND do Arduino
- IN ao pino 7 do Arduino
Conecte a válvula solenoide ao relé:
- Positivo da válvula ao COM do relé
- Negativo da válvula ao NO do relé

## Slide 5: Código do Arduino
Faça o download do código fornecido.
Abra a IDE Arduino e carregue o código no Arduino.
Código de Exemplo:
```cpp
const int soilMoisturePin = A0;
const int relayPin = 7;
int soilMoistureValue = 0;
void setup() {
pinMode(soilMoisturePin, INPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
soilMoistureValue = analogRead(soilMoisturePin);
Serial.println(soilMoistureValue);
if (soilMoistureValue < 600) {
digitalWrite(relayPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(relayPin, LOW);
}
delay(1000);
}
```

## Slide 6: Instalação Física
Coloque o sensor de umidade do solo na terra do jardim.
Conecte a válvula solenoide ao sistema de irrigação.
Certifique-se de que todos os componentes estão devidamente conectados e fixos.

## Slide 7: Testando o Sistema
Ligue a fonte de alimentação do Arduino.
Monitore os dados do sensor na Serial Monitor da IDE Arduino.
Verifique se a válvula solenoide abre quando o solo está seco e fecha quando está úmido.

## Slide 8: Monitoramento e Ajustes
Monitore regularmente os dados do sensor e o funcionamento da válvula.
Ajuste os parâmetros do código conforme necessário para otimizar a irrigação.
Exemplo: Modifique o valor de 600 no código para ajustar a sensibilidade do sensor.

## Slide 9: Considerações Finais
Parabéns! Você instalou com sucesso o sistema de irrigação automatizado.
Este sistema ajuda a economizar água e manter seu jardim saudável.
Para dúvidas ou melhorias, consulte a documentação completa do projeto.

## Slide 10: Contato e Suporte
Para mais informações, acesse nosso repositório no GitHub.
Entre em contato para suporte ou sugestões.
GitHub: [link do repositório]
Email: [seu email]